## Slide 1: EMSE 20 oktober 2015 Verlichting, het Internet of Things en ARM mbed 3.0
Klaas de Waal

## Slide 2: Inhoudsopgave
IoT -- Internet of Things
Verlichting -- KNX en DALI
OpenAIS
ARM mbed
ARM mbed software ontwikkeling
Freescale K64F bord
Demo
  Software bouwen met yotta
  Eclipse IDE
Achtergrondinformatie

## Slide 3: Internet of Things
Een hedendaagse definitie van het internet der dingen is: Een voorgestelde ontwikkeling van het internet, waarbij alledaagse voorwerpen zijn verbonden met het netwerk en gegevens kunnen uitwisselen.[3]
https://nl.wikipedia.org/wiki/Internet_der_dingen

## Slide 4: Verlichting -- KNX en DALI
Dit zijn bestaande systemen om verlichting in gebouwen te besturen.
Lampen zijn aangesloten op een netwerk en op de 230V.
De lampen worden bestuurd via het netwerk.
Dit is zoals het nu in elk modern kantoorgebouw, bijvoorbeeld die op de High Tech Campus, gebeurt.
Er is dus voor het aansturen van de lampen een apart netwerk aangelegd.

## Slide 5: OpenAIS (1)

## Slide 6: OpenAIS (2)
http://www.openais.eu/
Europees project
Standaard architectuur voor verlichting
Geen apart netwerk meer; alles aan het internet
Wel met IPv6 (want de IPv4 adressen zijn op...)

## Slide 7: ARM mbed
Standaard software voor alle Internet of Things apparaten
Zoals ARM het zegt:
Op dit moment is het nog beta software En dat is het ook echt:
  “Hello yotta” demo programma compileert niet....
  Maar heel veel andere dingen wel

## Slide 8: ARM mbed onderdelen
mbed OS
mbed Client
Tools
https://www.mbed.com/en/sitemap/

## Slide 9: mbed OS (1)
“Klassieke” real-time kernel zoals bijvoorbeeld FreeRTOS
  Multi-threaded
  Semaphores etc voor synchronisatie
Daarentegen is mbed OS:
  Single threaded
  Event driven
Voordeel:
  Je kan er erg kleine systemen mee maken

## Slide 10: mbed OS (2)
Connectivity:
  Ethernet
    Maar nu alleen nog IPv4
  WiFi
    Ook nog alleen IPv4
  IPv6 en 6LoWPAN
    Voor 802.15.4 wireless networks
  Thread
  Bluetooth Low Energy (BLE)
  https://www.mbed.com/en/development/software/mbed-os/

## Slide 11: mbed Client
Dit is de software die nodig is om netwerkapplicaties te maken
  COAP
    Constrained Application Protocol
    Dat is een soort van HTML maar dan binair, voor minimale footprint
    Ondersteunt REST (GET SET PUT net als met HTML)
  TLS
    Transport Level Security
    Voor het beveiligen van de berichten
  LWM2M
    Lightweight Machine to Machine

## Slide 12: Tools
Yotta
  Commandline applicatie, bijvoorbeeld “yotta build”
  Maakt de script files voor het ninja tool
  Kan alle benodigde software componenten uit een git repository downloaden
Ninja
  Leest script files en start compilaties met Cmake
Cmake
  Start compilaties, bijvoorbeeld met gcc

## Slide 13: Freescale FRDM-K64F bord (1)
Dit is het enige bord wat op dit moment wordt ondersteunt door ARM mbed
K64F processor:
  Cortex M4
  120MHz
  1Mb flash
  192kb RAM
Extra K20 processor:
  Voor debuggen OpenOCD/JTAG
  Voor flashen met USB mass-storage interface

## Slide 14: Freescale FRDM-K64F bord (2)

## Slide 15: Freescale FRDM-K64F bord (3)
Te koop bij Farnell
Artikelnr 2406741
Voor € 29,83
http://nl.farnell.com/freescale-semiconductor/frdm-k64f/dev-board-mk64fn1m0vll12-ethernet/dp/2406741?ost=frdm-k64f
https://www.mbed.com/en/development/hardware/boards/
https://www.mbed.com/en/development/hardware/boards/freescale/frdm_k64f/

## Slide 16: Demo
Freescale K64F bord verbonden met Windows PC via USB kabel
Compilatie met yotta in een klassieke “dos box” CMD window
  Editen kan met bijvoorbeeld NotePad++
Debuggen met Eclipse
  Edit/compile/link/download/debug in 1 omgeving
Debugmogelijkheid:
  Met OpenOCD (default)
    Werkt langzaam, maar je kan ook nog flashen met USB mass storage
  Segger J-Link, met aparte firmware in de K20 processor
    Werkt snel, maar geen USB mass-storage

## Slide 17: Demo -- Windows commandline

## Slide 18: Demo -- Eclipse

## Slide 19: Achtergrondinformatie
https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_Addressable_Lighting_Interface
https://en.wikipedia.org/wiki/KNX_%28standard%29
http://download.p4c.philips.com/l4bt/4/435288/powerbalance_poe_435288_ffs_aen.pdf
http://www.openais.eu/
https://www.mbed.com/en/
https://www.mbed.com/en/sitemap/
http://yottadocs.mbed.com/reference/commands.html
https://martine.github.io/ninja/
http://coap.technology/
https://github.com/ARMmbed
https://www.mbed.com/en/development/hardware/boards/freescale/frdm_k64f/
https://developer.mbed.org/platforms/FRDM-K64F/